## Slide 1: Détecter les ondes gravitationnelles
Ondes gravitationnelles : un voyage de la géométrie des trous noirs à la physique d’un laser
Vincent BOUDON Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (UMR 6303, CNRS – Université Bourgogne Franche-Comté)
José-Luis JARAMILLO
Institut de Mathématiques de Bourgogne (UMR 5584, CNRS – Université Bourgogne Franche-Comté)

## Slide 2: L’interféromètre de Michelson
Albert A. Michelson (1852–1931)
En 1887, avec Edward W. Morley, Albert A. Michelson met au point une expérience destinée à mesurer la vitesse de la lumière par rapport à l’éther.
Le résultat négatif de l’expérience démontrera l’inexistence de ce dernier.
L’expérience utilise un appareil aujourd’hui appelé « interféromètre de Michelson », qui a bien d’autres applications.
L’idée originale était de mesurer la différence de vitesse supposée de la lumière entre la direction du mouvement de la Terre et la direction perpendiculaire.
En 1921, avec Francis G. Pease, il utilise l’interférométrie pour mesurer pour la première fois le diamètre d’une étoile (Bételgeuse).

## Slide 4: Principes de base
Source : Jacques Charrier, http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/jacques_charrier/tp/michelson/michp.html
La lame séparatrice
(1) Traverse 3 fois, (2) 1 fois
* Source
B. La lame compensatrice
* Source
C. Schéma optique équivalent et interférences
*
*

## Slide 5: Franges d’interférence
Source : Jacques Charrier, http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/jacques_charrier/tp/michelson/michp.html
Si D >> e :
r
D
*
*
Différence de marche :

## Slide 6: Franges d’interférence
Source : Jacques Charrier, http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/jacques_charrier/tp/michelson/michp.html
Champ résultant en M :
Intensité résultante en M :
Franges brillantes :
Franges sombres :
r

## Slide 7: Interférométrie et spectroscopie
Source « blanche »
Mesure d’intensité lumineuse en fonction du déplacement d’un des miroirs : interférogramme I(δ)
Transformée de Fourier : spectre I(ν)
Résolution spectrale 1/δ (en nombre d’onde)
Spectre par transformée de Fourier de la molécule GeF4
Spectromètre FTIR Bruker IFS 125HR
Ligne AILES / Synchrotron SOLEIL

## Slide 8: Interférométrie et métrologie
Source monochromatique
Ordre d’interférence :
Variation de longueur / chemin optique sur un des bras :
Au centre (r = 0) :
Si frange sombre au centre :
Variation de chemin optique
=
Variation de luminosité
Exemple :
Ecoulement d’un fluide sur une aile d’avion (Lycée Marceau, Chartres)

## Slide 9: Une idée déjà ancienne

## Slide 10: LIGO Laser-Interferometer Gravitational-wave Observatory
LIGO Hanford, Etat de Washington, USA

## Slide 11: LIGO Laser-Interferometer Gravitational-wave Observatory
Source : B. P. Abott et al. Phys. Rev. Lett. 116, 061102 (2016)
Hanford,
Washington
Livingston,
Louisiane

## Slide 12: Un article historique !
Source : B. P. Abott et al. Phys. Rev. Lett. 116, 061102 (2016)

## Slide 13: Mesures simultanées
Source : B. P. Abott et al. Phys. Rev. Lett. 116, 061102 (2016)

## Slide 14: Mesures simultanées
H1
L1
–6.9 ms : distance
× (–1) : orientation
— Simulation
Données : https://losc.ligo.org/events/GW150914/

## Slide 15: Un signal significatif
60 Hz,
courant électrique USA !
Données : https://losc.ligo.org/events/GW150914/
Pics = résonances connues
Signal

## Slide 16: Entendre les ondes gravitationnelles
« Son » joué à la fréquence originale, puis à la fréquence double

## Slide 17: Précision extrême
Source : B. P. Abott et al. Phys. Rev. Lett. 116, 061102 (2016)
Variation de longueur de la taille de ½ proton sur 1200 km !!!
Précision relative de 10–21
Fusion de deux trous noirs de 36 et 29 masses solaires à 1,3 milliards d’années-lumière
3 masses solaires converties en ondes gravitationnelles
Probabilité d’erreur de 1 en 203 000 ans

## Slide 18: Stop aux vibrations !
Système d’isolation sismique active : réduction des vibrations à 2×10–13 m
Système d’isolation passive à quadruple pendule : réduction des vibrations à 10–19 m
Source : https://www.ligo.caltech.edu
Optiques en verre ultra-pur (pas de OH) : éviter toute absorption du laser (qui provoquerait un réchauffement)

## Slide 19: Lasers
Source : https://www.ligo.caltech.edu
Laser Nd-YAG, 1064 nm, stabilisé (facteur 108) en amplitude, fréquence, géométrie
Etages d’amplification (MOPA, HPO, amplification à l’entrée de l’interféromètre)
Puissance de 100 kW à l’intérieur des bras de l’interféromètre
Système de détection homodyne

## Slide 20: Ultra-vide
Source : https://www.ligo.caltech.edu
Tubes de 1,2 m de diamètre, 3 mm d’épaisseur, acier inoxydable 304L
Assemblage de segments de 20 m
10 000 m3
Vide de 1 μPa (10–11 atm)
Pompage pendant 40 jours à 150–170°C
Ultra-vide pour éviter :
La propagation d’ondes sonores (vibrations)
Les variations de température (déformation des optiques)
La diffusion et la réfraction du faisceau laser

## Slide 21: GW15091 en résumé
Observé par LIGO L1, H1
Type de source Trou noir binaire
Date 14 Sept 2015
Heure 09:50:45 UTC
Distance 0.75 à 1.9 Gal
230 à 570 Mpc
Redshift 0.054 à 0.136
Rapport signal/bruit 24
Proba. fausse alerte < 1 dans 5 million
Taux de fausse alerte < 1 en 200 000 ans
Masse totale 60 à 70 M
Trou noir primaire 32 à 41 M
Trou noir secondaire 25 à 33 M
Trou noir rémanent 58 à 67 M
Vitesse max. trous noirs ~ 0.6 c
Luminosité maximale 3.6 x 1049 J.s–1
Energie dégagée 2.5-3.5 M
Pic de contrainte 1 x 10–21
Pic de déformation ±0.002 fm
Fréquence 150 Hz
Longueur d’onde 2000 km
(Masse solaire : 1 M = 2 × 1030 kg)

## Slide 22: Bientôt : (advanced) VIRGO
Bras de 3 km
Premiers tests dans les années 2000 ; nombreuses améliorations pour une réouverture fin 2016, avec une sensibilité équivalente à LIGO
Plusieurs ( > 2) interféromètres : triangulation de la position des sources

## Slide 23: Futurs interféromètres
Source : LIGO & Eötvös Gravity Research Group
2016
2018

## Slide 24: Dans l’espace : eLISA (ESA) evolved Laser Interferometer Space Antenna
3 satellites à 50 millions de km de la Terre, triangle de 1 million de km de côté
Sensibilité équivalente à LIGO & VIRGO, mais gamme 0,1 mHz à 1Hz
Accès à d’autres types de phénomènes astrophysiques (trous noirs supermassifs)
Lancement 2034
Actuellement : démonstrateur LISA Pathfinder

## Slide 25: Pour en savoir plus
https://www.ligo.caltech.edu
https://losc.ligo.org/events/GW150914/
Données à télécharger !
http://public.virgo-gw.eu